抚顺市“十四五”冶金、建材行业钢铁

水泥重点企业技术改造总体实施方案

为贯彻落实国家碳达峰、碳中和相关工作部署，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动重点行业绿色低碳转型，按照《省发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的实施意见》（辽发改工业〔2021〕468号）要求，结合我市实际情况，制定本实施方案。

一、工作目标

到2025年，通过节能降碳技术改造，全市钢铁行业转炉工序、水泥熟料工序能效达到标杆水平的产能比例达到100%。到2026年，全市钢铁行业高炉工序能效达到标杆水平的产能比例达到100%。

基准水平和标杆水平具体指标如下。

钢铁、水泥行业能效基准水平和标杆水平

| 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 基准水平 | 标杆水平 | 相关计算等参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢铁 | 高炉工序 | 单位产品 能耗 | 千克标准煤/吨 | 435 | 361 | GB21256 |
| 2 |  | 转炉工序 | 单位产品 能耗 | 千克标准煤/吨 | -10 | -30 |  |
| 3 | 水泥熟料 | 可比熟料综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 117 | 100 | GB16780 |

二、主要任务

（一）建立技术改造企业清单。组织各县区开展钢铁、水泥企业现有能效情况调查，认真排查在建项目，科学评估拟建项目，建立企业能效清单目录，将能效达到标杆水平和低于基准水平的企业，分别列入能效先进和落后清单。

（二）选取先进适用技术装置。鼓励企业选取节能先进适用技术，引导未达到行业能效基准水平的现有项目(装置)和在建项目(装置)实施技术改造。对于能效介于标杆水平和基准水平之间的现有项目(装置)，鼓励参照标杆水平实施改造升级。

（三）组织企业制定具体工作方案。组织各技术改造企业，制定周密细致的具体工作方案，明确落实措施，确保如期达到工作目标。

三、具体措施

（一）钢铁行业：抚顺新钢铁有限责任公司

1.高炉工序

开展管理节能：包括管理日常化、管理成本化、管理全员化及管理数字化等。开展科技节能：包括极致能效、功能重构、流程重构、铁碳循环、工艺革命节能。技术改造后，能效水平达到357kgce，2026年达到标杆水平。

第一阶段：2022年12月完成。

一是降低燃耗：①除尘灰物理法分离技术，将高炉布袋灰和重力除尘灰进行高效回收再利用，日节省50吨烟煤，煤耗下降4.76Kg；②优化配煤结构，提高煤焦置换比，烟煤按照25%进行搭配，煤焦置换比上升0.018，降低焦比2.7kg；③在现有条件下，继续对焦企配煤进行深度挖掘，在关键指标强度、硫分不变的情况下，灰分下降0.3%，降低焦比1.7kg；④磨煤机减速机改进、智能磨煤、自动喷煤投用，提高小时制粉量至76吨、喷煤能力＞74吨,提高煤比5-10Kg；以上降低能耗4.25kgce。

二是降低能耗：①结合各高炉使用风温需求，匹配热风炉烧炉煤气量；同时对3#、4#炉助燃风机升级，降低煤气消耗至550m³，节省煤气消耗量用于发电，日发电量增加约7.4万KWh；②2#炉AV50电鼓投用，替代现有汽鼓，节省蒸汽用于发电，日发电量增加约24万KWh，较电鼓日耗电19万KWh，能节省外购电5万KWh；③攻关煤气低压热风炉烧炉，确保公司煤气管网压力下调至10kpa，提高TRT做功效率，吨铁发电量34KWh；④风机节能：1#高炉罐位、转运站除尘、1#高炉成品、3#高炉矿槽除尘风机改变频，日节电7766KW；水泵节能：1#炉上塔泵、5#炉常压泵节能改造，日节电3000KWh；以上降低能耗1.37kgce。

三是提品降硅：原料精致化、熔剂精致化，提高入炉品位达到58%以上,降低焦比7.5Kg；以上降低能耗4.44kgce。

以上共计降低能耗10.06kgce。

第二阶段：2023年12月完成第二阶段工作。

一是原料精致节能：原料精致化提品降硅、燃料精致化降燃耗、熔剂精致化。

二是数字化、智能化管控节能：高炉大数据智能节能、智慧烧结、智能化料场。

三是余热余能高效回收及利用：高炉均压煤气回收、烧结蒸汽余热回收、竖炉带冷余热回收、解冻库采用废气余热。

第三阶段：2026年10月完成。

一是工艺装备配置调整升级：新型环保料场、1200*2高炉建设、400万吨带式焙烧机、烧结机节能升级改造、优化炉料结构。

二是工艺制造流程革新：氧气高炉、复合铁焦应用、熔融还原炼铁。

2.转炉工序

技术改造后，能效水平达到-30标准煤/吨，2023年7月达到标杆水平。

一是挖潜创新，提高能源利用率，引进一氧化碳激光分析技术，提高煤气回收量到145m3/t以上，推动智能烘烤和用电技术降低电耗1kwh/t以上。2022年8月完成第一阶段工作。

二是工艺装备配置调整升级，降低能耗指标。拆除旧设备，投产2台120吨转炉及配套设施，自动化水平提高，能耗指标达到行业先进水平。2023年7月完成第二阶段工作。

（二）水泥行业：抚顺大伙房水泥有限责任公司

1.加快节能降耗技术改造。坚持节能与结构调整、技术进步与环境保护相结合；加大对新技术、新工艺、新设备的研究和推广应用，针对落后的高耗能产品，改造或更换使用节能科技新产品。

一是空压机节能改造，由原来的250KW空压机更换为200KW空压机，并增加一台变频器，预计年节省电能158.4万kw.h，预计2022年12月改造工作能够完成。

二是水泵改造，由原来的YE2型电机水泵更换为YE4型电机水泵，并加装一台变频器，预计年节省电能13万158.4万kw.h，预计2022年12月改造工作能够完成。

三是节能电机更换，预计更换43台落后电机，全部更换为节能电机，年节省电能35万kw.h，预计2022年12月能够更换完成。

四是矿粉斗提加高，为水泥磨提产提供条件，预计水泥台时提高10吨可节省电能1.7万Kwh。

2.健全水、电、煤计量设施及能耗统计制度。

一是加快水、电、煤等计量设施的安装工作，建立能耗统计台账，强调能耗的分项统计。

二是高度重视能源统计工作，严格执行相关制度，明确统计人员，落实统计责任，按要求及时填写能耗数据，严禁弄虚作假，虚报瞒报。

三是加强对重点高耗能设备的监测，建立监测指标，健全监测指标的记录资料。

3.健全监督管理机制，完善节能管理制度

制定节能降耗管理工作实施方案，建立节能降耗长效监督机制，明确监督人员及工作职责，定期对单位的用能情况通报，严格执行相关制度，对发生资源浪费的现象给予惩处。制定节能降耗管理制度、节能降耗监督考核制度、根据制度内容，执行相关措施。

四、保障措施

（一）加强组织领导。加强市县企三级协同联动，统筹推进本方案落地落实。各县区要密切关注辖区内重点领域节能降碳技术装备开发进展，指导企业落实好装置改造所需资金，制定技术改造措施，加快技术改造进程，积极协助企业解决改造过程中存在的困难。

（二）加大监管力度。强化日常监测和现场检查，统筹推进重点行业节能监察，确保相关政策要求执行到位。压实属地监管责任，完善重点行业节能降碳监管体系。发挥信用信息共享平台作用，加强对违规企业的失信联合惩戒。

（三）加强示范宣传。加强政策解读和舆论引导，及时进行宣传推介。筛选能效水平领先、整改推进有亮点的企业，对其重大改革举措和成功经验做法及时总结推广，发挥示范引领作用。